УДК 65 : 661.12

О.В. Посилкіна, докт.фарм.наук, проф.

Р.В. Сагайдак-Нікітюк, канд-т фармац. наук, доц.

Я.Г. Онищенко, асистент

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УПРАВЛІННЯ УТИЛІЗАЦІЄЮ ВІДХОДІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ НА ЛОГІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ

Стаття присвячена управлінню відходами фармацевтичної галузі. Запропонована методика утилізації і знешкодження відходів фармацевтичної галузі з урахуванням вимог логістики.

Ключові слова: відходи, методи переробки відходів, фармацевтичні підприємства, фармацевтична галузь.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах ринкової економіки перед фармацевтичними підприємствами (ФП) гостро постає проблема мінімізації відходів. Відходи – це будь-яка речовина (субстанції, матеріали або лікарські засоби (ЛЗ)), що утворюється в процесі діяльності ФП і населення та не має подальшого використання за місцем утворення і призначена для видалення відповідно до положень національного законодавства.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Більшість відходів фармацевтичного виробництва відноситься до небезпечних, що пов’язано з фізичними, хімічними та біологічними властивостями активних речовин, які застосовуються при виробництві ЛЗ.

У США більшість прострочених або непотрібних ЛЗ споживачі викидають в унітаз, тобто вони потрапляють в річки і забруднюють ґрунтові води. Так з 1999 р. співробітники Агентства з охорони навколишнього середовища обстежили 139 водних джерел на всій території США і в 80 % були виявлені різні фармацевтичні відходи. Подібна ситуація склалася і у Великобританії, де в 2004 р. в річках, в які скидаються каналізаційні води, виявлені хімічні залишки 8 ЛЗ. Тому в США була впроваджена програма, що передбачає наявність пунктів прийому фармацевтичної продукції (вони розташовані в аптеках та поліцейських відділках) [1].

У Росії, наприклад, в Єкатеринбурзі медичні відходи складають приблизно 2 % від загального обсягу сміття, а це приблизно 7 т сміття на добу. Шкідливі медичні відходи – 1 % [2]. У Москві утворюється щодоби приблизно 350 т медичних відходів (у середньому приблизно 2 кг на 1 койко-місце) [3]. До них належать пластмаси (шприці, системи переливання крові, катетери тощо), гума (рукавички, катетери та т.п.), тканинні та нетканинні матеріали (бинти, серветки, маски, бахіли, халати, постільна білизна тощо), скло (ампули, лабораторний посуд, аптечний посуд та ін.), метал (голки, інструменти, пінцети, затискачі тощо) тощо.

На Україні, наприклад, в Одеській області функціонує 942 лікарняних ус-танови і 527 аптек. Щоденно в лікарнях утворюється до 5 кг відходів на одного пацієнта [4]. Орієнтовна кількість відходів в Одеській області складає 127750 т на рік: до 100 тис. самоблокуючих шприців, понад 1000 найменувань ЛЗ.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка науково-практичних підходів до управління відходами фармацевтичної галузі на засадах логістики.

Виклад основного матеріалу. Основними принципами політики поводження з відходами фармацевтичної галузі є захист навколишнього середовища та здоров’я населення від негативного впливу відходів та забезпечення ефективного (максимального) використання матеріальних ресурсів.

Відходи фармацевтичної галузі поділяються на промислові відходи (відходи виробництва) та відходи комерційні (відходи споживання). До твердих відходів фармацевтичного виробництва належать: відбраковані субстанції, матеріали та ЛЗ; субстанції, матеріали і ЛЗ, по яких минув строк придатності; складські залишки; відходи пакувальних матеріалів; залишки напівпродуктів (таблет-, суппозиторної маси та ін.); миючі засоби (після мийки); склобій (ампул, флаконів та т.п.); ганчір’я; матеріали для прибирання; некондиційна тара, пробки, ковпачки та прокладки; залишки сировини; відпрацьовані фільтрувальні матеріали, сорбенти; блістери, ампули, флакони, пляшки, тюбики з некондиційним продуктом; шрот; залишки фітосировини; нерозфасовані або не упаковані ЛЗ; допоміжні матеріали, що використовуються у виробництві; некондиційні елементи таропакувальних матеріалів; одержані в результаті технологічного процесу інші речовини та побічні продукти.

Невиробничі відходи поділяються на:

- лампи відпрацьовані (накалювання; люмінесцентні; ртутні);

- металобрухт (лом чорних металів, відходи, що містять свинець (відпрацьовані акумулятори, шрифти друкарські; свинцеві пластини; лом цвітних металів, металева тара з під краски);

- відпрацьовані хімічні речовини (відпрацьований розчин електроліту; відпрацьований каталізатор; розчин свинцю, фотоплівка; кубові залишки та відходи фотохімікатів виробництва (відпрацьовані розчини фотохімікатів), відходи КВП і малогабаритних хімічних джерел струму);

- засоби обслуговування транспортних засобів (корпус акумуляторів; відпрацьовані пально-мастильні матеріали (відпрацьовані мастильно-охолоджуючі рідини, відпрацьовані емульсії на масляній основі; відпрацьовані моторні масла); відпрацьовані шини);

- відпрацьовані фільтрувальні матеріали і тканинні відходи (фільтровані матеріали; відпрацьовані фільтри (масляні; повітряні; паливні; гальмові накладки; респіратори); одяг зношений (халати, куртки, блузони, ковпаки, тапочки, очки); відходи тканини (протиральні матеріали), відпрацьована гума (рукавички та ін.), адсорбційні (вугілля активоване);

- інші відходи (побутове сміття з території; будівельні відходи; шлам від процесу очищення стічних вод на ФП, шлам від спалювання промислових та побутових відходів, дерев’яні відходи (дерев’яна стружка, куски, пил дерев); круги (полірувальні, абразивні, шліфувальні).

До відходів споживання фармацевтичної галузі відносяться: повернені ЛЗ, поставки яких здійснювалися з порушенням умов договору (з порушенням часу або обсягу); неякісні ЛЗ, які вилучені з обігу; ЛЗ, які зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу; незареєстровані ЛЗ; ЛЗ, у яких виявлені раніше невідомі небезпечні властивості або зафіксована серйозна побічна реакція; фальсифіковані ЛЗ; конфісковані ЛЗ при проведенні митних процедур (контрафактні); ЛЗ, пошкоджені під час транспортування; використана тара; використана упаковка; ЛЗ, термін придатності яких минув; прострочені, некондиційні та фальсифіковані косметичні засоби; прострочені, некондиційні, фальсифіковані та конфісковані вироби медичного призначення (ВМП); пожертвувані ЛЗ, термін придатності яких минув; ЛЗ, що постраждали внаслідок порушення режиму холодового ланцюга.

Крім того, до складу фармацевтичних відходів відносяться відходи лікувально-профілактичних установ.

Таким чином, підприємствам і організаціям фармацевтичної галузі необхідно розробляти та впроваджувати заходи управління відходами, до яких належать: заходи мінімізації утворення відходів; зменшення небезпечності відходів; забезпечення комплексного використання матеріальних ресурсів; забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів; дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами; максимізація утилізації відходів шляхом прямого повторного або альтернативного використання відходів; організація контролю за місцями та об’єктами розміщення відходів. Але, з іншого боку, повернення всіх видів зворотних відходів пов’язано з додатковими витратами, до складу яких входять витрати на зв’язок з виробником ЛЗ і постачальником субстанцій і матеріалів; витрати на виявлення неякісних ЛЗ, субстанцій і матеріалів; витрати на документальне оформлення повернення матеріальних ресурсів; витрати на пакування та транспортування матеріальних ресурсів; збитки від виробництва неякісних ЛЗ.

Крім того, існують витрати, пов’язані з утилізацією відходів (табл. 1).

Таблиця 1 - Витрати на утилізацію відходів (тис. грн.)

| ФП | Збори за викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів | Виплати іншим підприємствам за прийняття, зберігання, знешкодження відходів |
| --- | --- | --- |
|  | всього | З них за розмі-щення відходів | всього | З них вивіз твердих відходів і знешкодження |
| ТОВ ФК «Здоров’я» | 5733 | 2494 | 20628 | - |
| АТ «Стома» | 43 | 43 | 11250 | - |
| ДЗ ДНЦЛЗ | 3303 | 115 | 21685 | - |
| ЗАТ «Біолек» | 219 | 219 | 8499 | 7503 |
| ВАТ ХФЗ «Червона зірка» | 497 | 82 | 2144 | 2144 |
| ЗАТ ФФ «Дарниця « | 390,2 | 98,6 | 17191 | 17191 |
| ВАТ «Фармак» | 5308 | 2447 | 55226 | 44139 |
| Луганський ХФЗ | 2771 | 1792 | 48787 | 34250 |
| ВАТ «Лубнифарм» | 694,84 | 323,88 | 2200 | - |

На підставі даних, наведеної таблиці, можна зробити висновок, що ФП мають досить великі розміри витрат, пов’язаних з обслуговуванням відходів.

Знешкодження фармацевтичних відходів відбувається в кілька етапів:

- Прийняття рішення про необхідність знешкодження фармацевтичних відходів.

- Узгодження порядку знищення відходів з відповідними державними органами.

- Планування витрат на фінансування експертизи, кадрів, витрат часу, площ, обладнання та методів знищення відходів.

- Сортування ЛЗ за окремими категоріями, які вимагають різних методів знешкодження.

- Знешкодження фармацевтичних відходів.

Сортування відходів повинно здійснюватися за лікарськими формами:

- тверді, напівтверді, порошки (таблетки, капсули, креми, суппозиторії тощо);

- рідкі (розчини, сиропи, суспензії і т.п.);

- аерозольні балончики.

На підставі проведених досліджень виявлені основні підходи до утилізації відходів фармацевтичної галузі, до яких належать:

- вивезення на полігон ТПВ, тобто розміщення відходів на наземному смітнику без попередньої обробки чи підготовки. На теперішній час розрізняють три види полігонів ТПВ:

1 вид – відкритий неконтрольований необладнаний смітник – найбільш розповсюджений метод захоронення відходів. Він не забезпечує достатнього рівня ізольованості відходів від водоносного шару та призводить до забруднення ґрунтових вод;

2 вид – обладнаний полігон ТПВ забезпечує певний захист від попадання хімікатів у ґрунтові води;

3 вид – високообладнаний санітарний полігон ТПВ, який являє собою викопану яму, ізольовану від водотоків, розташовану над рівнем ґрунтових вод;

- герметизація відходів в капсули, тобто зв’язування відходів у твердий блок, який поміщається в пластмасову чи металеву бочку. Бочку заповнюють на 75 %, а решту бочки заповнюють цементним, цементно-вапняним розчином, пінопластом, бітумним піщаником. Потім бочку розташовують в нижній шар смітника і накривають шаром побутових твердих відходів;

- інактивація – метод знищення пакувальних матеріалів, паперу, картону. Перевагою цього методу є відносна дешевизна. Основні вимоги – наявність певного обладнання (наприклад, дробарки або машини, що розмелюють відходи);

- злив до каналізації (використовується для рідких форм ЛЗ, наприклад, сиро-пів. Вони розбавляються водою і зливаються до каналізації невеликими обсягами);

- спалення в відкритих контейнерах. Цей метод використовується лише для пакувальних (паперових і картонних) матеріалів. Спалення ЛЗ при низьких температурах є небезпечним, тому що в повітря попадають шкідливі речовини;

- спалення при середній температурі (можливе лише при розбавленні фармацевтичних відходів великими обсягами побутових відходів);

- спалення при високій температурі;

- хімічне розкладання [5].

Крім того, існують фармацевтичні відходи, які потребують спеціального знешкодження: наркотичні та психотропні ЛЗ; протиінфекційні, протипухлинні, токсичні, антисептичні та дезінфікуючі ЛЗ.

На даний час відомо понад 20 методів знешкодження та утилізації відходів, які за кінцевою метою поділяться на ліквідаційні (методи, що вирішують в основному санітарно-гігієнічні завдання) та утилізаційні (методи, що вирішують завдання використання вторинних відходів).

Як свідчать дослідження, найкращим метод знешкодження фармацевтич-них відходів є їх спалення при високій температурі (понад 1200оС) у спеціаль-них установках. Ці установки облаштовані приладами для контролю за викида-ми. Вони використовуються в промислово розвинених країнах, але є дуже дорогими. Витрати на спалення коливаються від 2,2 до 4,1 дол. США/кг [5].

Рекомендовані методи знешкодження ЛЗ за формами і видами наведено в табл. 2.

Таблиця 2 - Категорії фармацевтичних відходів і методи їх знешкодження

| № п/п | Категорія ЛЗ | Метод знешкодження | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тверді, напівтверді матеріали та порошки | Утилізація на полігонах ТПВ | Не більш 1 % від загального обсягу відходів за добу, їх скидають на нижній шар і приси-пають значних обсягом побутових відходів |
|  |  | Високотемпературне спалення | При значних обсягах фармацевтичних відходів |
|  |  | Спалення при середніх температурах | За умов їх змішування зі значними обсягами сміття |
|  |  | Поміщення в капсулу |  |
| 2 | Рідкі ЛЗ |  |  |
| 2.1 | Нетоксичні ЛЗ або ЛЗ з низькою токсичністю | Слив до каналізації |  |
| 2.2 | Інші рідкі ЛЗ | Слив до каналізації | Розбавлення значною кількістю води, за умови негайного розсіювання та розбавлення проточ-ною річною водою. Заборона скиду в ка-налізацію протипухлинних і дезінфікуючих ЛЗ |
|  |  | Поміщення в капсулу | З заливкою цементним розчином |
|  |  | Високотемпературне спалення |  |
| 3 | Ампули | Утилізація на полігонах ТПВ | 1) розбивка на твердих поверхнях (в металевих діжках, відрах) за допомогою дерев’яної болванки чи молота; 2) розбите скло змітають і поміщають у ємкість, пригідну для гострих предметів; 3) вивезення на полігон ТПВ; 4) рідину з ампул розбавляють та знешкод-жують залежно від дозволених методів. |
| 4 | Протиін-фекційні ЛЗ | Високо- та середнетемпе-ратурне спалення |  |
|  |  | Поміщення у капсулу |  |
|  |  | Інактивація відходів |  |
|  |  | Слив до каналізації | Після розчинення у воді, рідину залишають на два тижня, лише потім зливають у каналізацію |
|  |  | Утилізація на полігонах ТПВ | Можливе лише з попереднім поміщенням їх у капсули або їх інактивацією |
| 5 | Контрольо-вані ЛЗ | Поміщення у капсулу |  |
|  |  | Інактивація відходів | З наступним розсіюванням поміж побутових відходів на полігон ТПВ |
|  |  | Утилізація на полігонах ТПВ | Можливе лише з попереднім поміщенням їх у капсули або їх інактивацією |
|  |  | Високотемпературне спалення |  |
| 6 | Протипух-линні ЛЗ | Високотемпературне спалення | Температура повинна бути не менше 1200оС. Спалення здійснюється у дожигателі (вторин-ній камері) двохкамерного сміттеспалювача, забезпеченого обладнанням для очищення газів |
|  |  | Поміщення в капсулу | Без попереднього зйома картонних коробок або упаковок |
|  |  | Інактивація відходів |  |
|  |  | Утилізація на полігонах ТПВ | Можливе лише з попереднім поміщенням їх у капсули або їх інактивацією |
|  |  | Слив до каналізації | Необхідне попереднє хімічне розкладання |
| 7 | Дезинфі-куючі ЛЗ | Спалення в печі для випалу цементу |  |
|  |  | Використання в побуто-вих цілях (мийка унітазів, раковин, полів тощо) |  |
| 8 | Аерозольні ЛЗ | Утилізація на полігонах ТПВ |  |
|  |  | Поміщення в капсулу |  |
| 9 | ПВХ, пласт-маса, скло | Утилізація на полігонах ТПВ |  |
| 10 | Папір, картон | Переробка |  |
|  |  | Спалення |  |
|  |  | Утилізація на полігонах ТПВ |  |

Але для мінімізації негативного впливу відходів на навколишнє середовище та витрат, пов’язаних з їх знешкодженням, необхідне створення регіонального логістичного центру з переробки відходів, який являє собою підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, дозволяють ФП, підприємствам з виробництва тари та упаковки, аптекам, науково-дослідним інститутам, клінічним та іншим установам зменшити штрафи, пов’язані з несанкціонованим зберіганням відходів, і сприяють охороні навколишнього природного середовища та екологічній безпеці регіону. Вони зобов'язані:

- забезпечувати належні безпечні для здоров'я людини та довкілля умови переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;

- забезпечувати переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів;

- вести облік надходження, а також переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;

- забезпечувати професійну підготовку, постійне підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців;

- своєчасно інформувати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також населення через засоби масової інформації про аварії та екстремальні ситуації на підприємстві;

- своєчасно та кваліфіковано проводити ліквідацію аварій та екстремальних ситуацій на підприємстві;

- виконувати вимоги відповідних нормативних документів щодо перероб-ки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;

- не допускати несанкціонованого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції і зберігання такої продукції в непередбачених місцях.

Побудова регіонального логістичного центру з переробки відходів є оптимальною, тому що він дозволяє створити логістичний ланцюг процесу поводження з відходами, який містить такі елементи: фармацевтичний виробник (ФП, оптові фармацевтичні фірми, аптеки, аптечні мережі); науково-дослідні інститути; сертифіковані бази проведення доклінічних досліджень; сертифіковані бази проведення клінічних досліджень; клінічні установи (поліклініки, лікарні, госпіталі, санаторії, дома відпочинку); населення (споживачі ЛЗ і ВМП); склади митниць, на які надходять конфісковані ЛЗ; склади конфіскованих ЛЗ; транспортні організації, що надають послуги з перевезення відходів; підприємства, що надають послуги зі збирання, обробки, зберігання, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Крім того, регіональний логістичний центр з переробки відходів дозволяє ФП, підприємствам з виробництва тари та упаковки, аптекам, науково-дослідним інститутам, клінічним установам зменшити штрафи, пов’язані з несанкціонованим зберіганням відходів.

Таким чином, створення регіонального логістичного центру з переробки відходів носить, з одного боку, екологічно обумовлений характер (зменшення об-сягів відходів, мінімізація площі смітників тощо), а з іншого - призводить до знач-ної економії коштів всіх організацій логістичного ланцюга поводження з відходами.

Висновки

- Розглянуто актуальність управління відходами фармацевтичної галузі з позиції логістики.

- Запропоновано класифікацію відходів фармацевтичної галузі та етапи їх знешкодження.

- Визначені основні підходи до утилізації і знешкодження відходів фармацевтичної галузі.

- Запропоновано створення регіонального логістичного центру з переробки фармацевтичних відходів.

Література

- Реки, полные лекарств // Фармацевтический весник. - № 15 (462). – 24.04.2007 // по материалам газеты «The New York Times» // http: // www.pharmvestnik.ru/cgi-bin

- Старков М. Отходные технологии: Медики и фармацевты Екатеринбурга задумались об утилизации мусора / М. Старков // Фармацевтический весник. - № 18 (297). – 27.05.2003. // http: // www.pharmvestnik.ru/cgi-bin

- Садчикова Р. Система централизованного сбора и утилизации медицинских отходов / Р. Садчикова // Фармацевтический весник. // http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin

- Утилизация медицинских отходов //http: // www.guesswho.com.ua/archive/greenport/projects/medical.html

- Руководство по безопасному уничтожению ненужных фармацевтических препаратов во время и после экстренных ситуаций // Всемирная организация здравоохранения, 1999.

- Крапива С. Грязные деньги / С. Крапива // Бізнес. – № 26. – 2006. – С. 98 – 100.

- Третьяков О.В. Разработка концепций сбора, транспортирования, переработки и утилизации твердых бытовых отходов для регионов / О.В.Третьяков, В.В. Чхало // Тезисы доклада конференции с междунар. участием «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – 5-6 февраля 2004.- С. 64 – 65.

- Посилкіна О.В. Впровадження логістичних підходів в управлінні відходами у фармацевтичній галузі / О.В.Посилкіна, Р.В.Сагайдак // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды. Сб. докладов ІV Международной научно-практической конференции. – К., 2006.

- Сагайдак Р.В. Актуальність впровадження реверсивеної логістики в умовах фармацевтичної галузі / Р.В. Сагайдак // Український вісник психоневрології. – Том 14. – Вип. 2 (47). – Додаток. – 2006. – С. 194-195.

- Посылкина О.В. Фармацевтична логістика: Монографія / О.В. Посылкина, Р.В.Сагайдак, Б.П.Громовік. – Х.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2004. – 320 с.

- Величко О.М. Контроль забруднення довкілля. Навч. посіб. / О.М.Величко, Д.В. Зеркало - К.: Основа, 2002. – 256с.

UDK 65 : 661.12

Posilkina О.V., prof., dоct. farmats. sciences

R.V. Sagaydak-Nikityuk, kand-t farmats. sciences, dots.

J.G. Onischenko, assistant

NATIONAL PHARMACEUTICAL UNIVERSITY

MANAGEMENT UTILIZATION OF WASTES IS IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY ON LOGISTIC PRINCIPLES

The article is devoted the management of pharmaceutical industry wastes. The method of utilization and zneshkodzhennya of wastes of pharmaceutical industry is offered taking into account the requirements of logistic.

Keywords: wastes, methods of processing of wastes, pharmaceutical enterprises, pharmaceutical industry.

УДК 65 : 661.12

О.В. Посылкина, докт.фарм.наук, проф.

Р.В. Сагайдак-Никитюк, канд-т фармац. наук, доц.

Я.Г. Онищенко, ассистент

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, ОСНОВАННОЕ НА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ

Статья посвящена управлению отходами фармацевтической отрасли. Предложена методика утилизации и обезвреживания отходов фармацевтической отрасли с учетом требований логистики.

Ключевые слова: отходы, методы переработки отходов, фармацевтические предприятия, фармацевтическая отрасль.